山东体育学院科学健身指导中心平衡干扰器采购

询价文件

山东体育学院就科学健身指导中心平衡干扰器采购项目进行询价，欢迎合格的供应商参与报价。

一、采购人：山东体育学院

联系人：陈老师18653179931

二、项目编号：SDTYXJ2020023

项目名称：山东体育学院科学健身指导中心平衡干扰器采购

项目预算：3.1万元

三、供应商资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

3．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4. 在近三年的招标采购活动中没有违纪、违规、违约等不良行为；

5. 本次采购不接受联合体投标。

四、公告期限：2020年12月9日-2020年12月11日

五、报价文件组成：

1、营业执照

2、法定代表人授权委托书（附件一）

3、报价一览表（附件二）

4、报价明细表（附件三）

5、供应商认为需要提供的其他资料

六、递交报价文件截止时间、方式：

本采购项目不组织现场报价，请符合要求的供应商在2020年12月12日9：00（北京时间）前将报价文件电子版（PDF格式）发送至sdtyzbb@163.com，迟交的报价文件不被接受，邮件主题为“项目编号+单位名称”。

七、报价要求及成交原则

1、按报价文件要求的内容，认真填写报价，内容不得涂抹、更改；

2、报价使用人民币报价，报价文价上加盖单位公章；

3、所有报价均为按规定时间送达交货地点所发生的一切费用，包括但不限于：设备费、包装费、利润、税金、运输费、保险费、保修及售后服务费等。

4、本次投标报价为一次不得更改报价，供应商只有一次报价的机会。投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于采购预算。

5、本次采购按照最低价成交原则确定成交单位。

八、项目说明

1、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 设备参数规格要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平衡干扰器 | 平衡器干扰器是膝踝关节伸屈肌测试设备， |  |  |
|  |  | 采用内侧有平行轴的两脚踏板和肌电信号 |  |  |
|  |  | 传感器采集人体机电信息。 |  |  |
|  |  | 当人体脚内翻时，肌肉反应引起肌电信号 |  |  |
|  |  | 的突然上升，与基础值进行比较判断人的反 |  |  |
|  |  | 应能力。 |  |  |
|  |  | 1.测量原理：肌肉反应时肌电信号的变化 |  |  |
|  |  | 2.佩带位置：传感器电极粘贴在股直肌，半腱肌 |  |  |
|  |  | 腓肠肌，胫骨前肌的肌腹 | 套 | 1 |
|  |  | 3.踏板翻转：自由落体翻转18，脚踏板自动升 |  |  |
|  |  | 能不超过一分钟 |  |  |
|  |  | 4.肌电传感器型号：SX230需5V线性电源 |  |  |
|  |  | 5.直流5V电源输出：两芯航空插头 |  |  |
|  |  | 6.电源：电压220V电流≥1A |  |  |
|  |  | 7.功率：60W |  |  |
|  |  | 8.设备尺寸：1300mm*1100mm*1050mm(长*宽*高) |  |  |
|  |  | 9.设备重量：55KG |  |  |

2、交货期：收到成交通知后5日内完成供货、安装调试。

3、交货地点：山东体育学院（济南市世纪大道10600号）

4、付款方式：供货安装完成并经采购人验收合格后一次性付款。

附件一

# 法定代表人授权委托书

山东体育学院：

（供应商名称）法定代表人         授权我单位             （姓名）为我单位授权代理人，全权办理此次                  询价项目（项目编号：             ）的一切事宜。代理人在该项目活动中所签署的一切文件，我（单位）均予承认。

代理人无转委托权。

特此授权。

（附授权代理人身份证明复印件）

授权单位（公章）：

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

联系方式：

年  月   日

附件二

# 报价一览表

项目编号：                       项目名称：

供应商名称(公章)：               法定代表人或授权代理人签字：

单位：元(人民币)

| 报价 | 交付 时间 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小写：(人民币) 大写：(人民币) |  |  |  |

注：1、交付时间为收到成交通知之日起多少日。

2、此表可根据需要格式扩展。

年   月   日

附件三

# 分项报价表

项目编号：                        项目名称：

供应商名称(公章)：                法定代表人或授权代理人签字：

单位：元(人民币)

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型 号 （详细配置） | 制造商 （产地） | 单 价 | 数量 | 总 价 | 交货时间 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 | 小写： |  |
|  | 大写： |  |

年    月    日

注：此表可扩展