山东体育学院游泳馆暖气主管道更换

询价文件

山东体育学院就游泳馆暖气主管道更换项目进行询价，欢迎合格的供应商参与报价。

一、采购人：山东体育学院

联系人：王科长0531-89655159

二、项目编号：SDTYXJ2020015

项目名称：山东体育学院游泳馆暖气主管道更换

项目预算：3.6万元

三、供应商资格要求：

1、 具有独立法人资格和独立承担民事责任的能力；

2、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

3．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4. 在近三年的招标采购活动中没有违纪、违规、违约等不良行为；

5. 本次采购不接受联合体投标。

四、公告期限：2020年11月4日-2020年11月6日

五、报价文件组成：

1、营业执照

2、法定代表人授权委托书（附件一）

3、报价一览表（附件二）

4、报价明细表（附件三、四）

5、供应商认为需要提供的其他资料

六、递交报价文件截止时间、方式：

本采购项目不组织现场报价，请符合要求的供应商在2020年11月7日9：00（北京时间）前将报价文件电子版（PDF格式）发送至sdtyzbb@163.com，迟交的报价文件不被接受，邮件主题为“项目编号+单位名称”。

七、报价要求及成交原则

1、按报价文件要求的内容，认真填写报价，内容不得涂抹、更改；

2、报价使用人民币报价，报价文价上加盖单位公章；

3、报价为全费用综合单价，包含完成单位项目所包含的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、措施费、规费、税金等一切费用。

4、本次投标报价为一次不得更改报价，供应商只有一次报价的机会。投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于采购预算。

5、本次采购按照最低价成交原则确定成交单位。

八、项目说明

1、工程要求

（1）施工范围：游泳馆馆暖气主管道更换，包含各种型号阀门、管件。

（2）工程内容、施工方案：

旧主管拆除（废旧管、管件由乙方处理，并及时运走），包含保温层，新镀锌管安装，打压实验，保温层安装。

（3）施工用材料的选用：

水暖管材、阀门、管件等应符合国家相关质量标准。

（4）施工防护及竣工清理：施工时除应对成品加强保护外还应注意施工安全，禁止发生安全及火灾等事故；加强保护房间内设施。建筑垃圾应及时清理，保持室内卫生，应杜绝产生扬尘并采取防护措施。

（5）施工工期15天。

（6）质保期不低于2个采暖季。

（7）自行勘察现场，联系人王科长0531-89655159/89655165.

（8）项目竣工后据实结算，结算金额不得超过成交价格的10%。

2、工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 全费用 综合单价 | 合价 |
| 1 | 镀锌钢管 | DN65、焊接、发泡瓦合保温，缠玻璃丝布外刷油漆保护层 | m | 70 |  |  |
| 2 | 镀锌钢管 | DN50焊接、发泡瓦合保温，缠玻璃丝布外刷油漆保护层 | m | 49 |  |  |
| 3 | 镀锌钢管 | DN40焊接、发泡瓦合保温，缠玻璃丝布外刷油漆保护层 | m | 35 |  |  |
| 4 | 镀锌钢管 | DN32焊接、发泡瓦合保温，缠玻璃丝布外刷油漆保护层 | m | 47 |  |  |
| 5 | 镀锌钢管 | DN25焊接、发泡瓦合保温，缠玻璃丝布外刷油漆保护层 | m | 20 |  |  |
| 6 | 镀锌钢管 | DN20焊接、发泡瓦合保温，缠玻璃丝布外刷油漆保护层 | m | 6 |  |  |
| 7 | 螺纹阀门 | 螺纹铜球阀 DN20 | 个 | 28 |  |  |
| 8 | 焊接法兰阀门 | 螺纹闸阀 DN65 | 个 | 4 |  |  |
| 9 | 钢管拆除 | DN 65 含保温层 | m | 70 |  |  |
| 10 | 钢管拆除 | DN 50 含保温层 | m | 49 |  |  |
| 11 | 钢管拆除 | DN 40 含保温层 | m | 35 |  |  |
| 12 | 钢管拆除 | DN 32 含保温层 | m | 47 |  |  |
| 13 | 钢管拆除 | DN 25 含保温层 | m | 20 |  |  |
| 14 | 钢管拆除 | DN 20 含保温层 | m | 6 |  |  |
| 15 | 合计 |  |  |  |  |  |

附件一

# 法定代表人授权委托书

山东体育学院：

（供应商名称）法定代表人         授权我单位             （姓名）为我单位授权代理人，全权办理此次                  询价项目（项目编号：             ）的一切事宜。代理人在该项目活动中所签署的一切文件，我（单位）均予承认。

代理人无转委托权。

特此授权。

（附授权代理人身份证明复印件）

授权单位（公章）：

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

年  月   日

附件二

# 报价一览表

项目编号：                       项目名称：

供应商名称(公章)：               法定代表人或授权代理人签字：

单位：元(人民币)

| 报价 | 工期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小写：(人民币) 大写：(人民币) |  |  |  |

年   月   日

附件三

# 分项报价表

项目编号：                        项目名称：

供应商名称(公章)：                法定代表人或授权代理人签字：

单位：元(人民币)

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 全费用 综合单价 | 合价 |
| 1 | 镀锌钢管 | DN65、焊接、发泡瓦合保温，缠玻璃丝布外刷油漆保护层 | m | 70 |  |  |
| 2 | 镀锌钢管 | DN50焊接、发泡瓦合保温，缠玻璃丝布外刷油漆保护层 | m | 49 |  |  |
| 3 | 镀锌钢管 | DN40焊接、发泡瓦合保温，缠玻璃丝布外刷油漆保护层 | m | 35 |  |  |
| 4 | 镀锌钢管 | DN32焊接、发泡瓦合保温，缠玻璃丝布外刷油漆保护层 | m | 47 |  |  |
| 5 | 镀锌钢管 | DN25焊接、发泡瓦合保温，缠玻璃丝布外刷油漆保护层 | m | 20 |  |  |
| 6 | 镀锌钢管 | DN20焊接、发泡瓦合保温，缠玻璃丝布外刷油漆保护层 | m | 6 |  |  |
| 7 | 螺纹阀门 | 螺纹铜球阀 DN20 | 个 | 28 |  |  |
| 8 | 焊接法兰阀门 | 螺纹闸阀 DN65 | 个 | 4 |  |  |
| 9 | 钢管拆除 | DN 65 含保温层 | m | 70 |  |  |
| 10 | 钢管拆除 | DN 50 含保温层 | m | 49 |  |  |
| 11 | 钢管拆除 | DN 40 含保温层 | m | 35 |  |  |
| 12 | 钢管拆除 | DN 32 含保温层 | m | 47 |  |  |
| 13 | 钢管拆除 | DN 25 含保温层 | m | 20 |  |  |
| 14 | 钢管拆除 | DN 20 含保温层 | m | 6 |  |  |
| 15 | 合计 |  |  |  |  |  |

年    月    日

注：此表可扩展

附件四

# 材料明细表

项目编号：                        项目名称：

供应商名称(公章)：                法定代表人或授权代理人签字：

| 序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 品牌 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |