山东体育学院监控管理平台采购

询价文件

山东体育学院就监控管理平台采购项目进行询价，欢迎合格的供应商参与报价。

一、采购人：山东体育学院

联系人：王老师0531-89655030

二、项目编号：SDTYXJ2020019

项目名称：山东体育学院监控管理平台采购

项目预算：2.95万元

三、供应商资格要求：

1、 具有独立法人资格和独立承担民事责任的能力；

2、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

3．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4. 在近三年的招标采购活动中没有违纪、违规、违约等不良行为；

5. 本次采购不接受联合体投标。

四、公告期限：2020年11月9日-2020年11月11日

五、报价文件组成：

1、营业执照

2、法定代表人授权委托书（附件一）

3、报价一览表（附件二）

4、报价明细表（附件三）

5、供应商认为需要提供的其他资料

六、递交报价文件截止时间、方式：

本采购项目不组织现场报价，请符合要求的供应商在2020年11月12日9：00（北京时间）前将报价文件电子版（PDF格式）发送至sdtyzbb@163.com，迟交的报价文件不被接受，邮件主题为“项目编号+单位名称”。

七、报价要求及成交原则

1、按报价文件要求的内容，认真填写报价，内容不得涂抹、更改；

2、报价使用人民币报价，报价文价上加盖单位公章；

3、所有报价均为按规定时间送达交货地点所发生的一切费用，包括但不限于：设备费、包装费、利润、税金、运输费、保险费、保修及售后服务费等。

4、本次投标报价为一次不得更改报价，供应商只有一次报价的机会。投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于采购预算。

5、本次采购按照最低价成交原则确定成交单位。

八、项目说明

1、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 设备参数规格要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧校园综合管理 平台（软硬一体） | 浙江大华DH-DSS-H8900S3-B 服务支持Linux操作系统部署，采用软硬件一体化结构； 多址模式： 接入带宽：800Mbps ，转发带宽：800Mbps ，绑定模式：接入带宽：1600Mbps ，转发带宽：1600Mbps； 支持10000用户的管理容量, 支持200用户并发登录 支持以浮动窗方式，实时展示CPU、网络和报警状态以及报警数目； 支持接收中心平台录像存储异常报警，包括磁盘高负荷、磁盘异常、获取码流失败、无磁盘等异常报警并支持记录查询； 支持账户冻结、账户有效期、有效登录时间段，MAC地址绑定等条件的设定； 支持密码复杂度等级设置、密码有效期、初次登录修改密码功能； 支持账号锁定功能，启用后可设置账户非法登录次数，以及账户锁定时长； 支持将手机客户端与指定手机设备进行绑定，限制同一用户在未绑定的其他手机设备上登录平台的操作； 支持系统备份还原和自动备份数据，系统异常时自动启用备份数据进行还原，数据库异地备份； 支持全景云台操作功能，点击全景图可控制球机/云台转至相关位置； 断网补录：中心平台录像时前端设备网络断开，网络恢复时自动补录断网期间的前端设备录像； 定时补录：中心平台根据所设定的时间段定时从前端设备获取指定录像； 支持中心服务器管理服务故障后，存储服务继续保持正常运行； 支持任意时间段的录像锁定及录像解锁，锁定后的录像不能被循环覆盖，解锁后录像可以被循环覆盖； 客户端支持实时预览和录像回放的视频增强功能：去雾、降噪、去偏色、夜视图像增强 ； 支持矢量地图中嵌入位图； 支持卡口图片监控、过车记录查询、车辆轨迹显示； 支持在地图上添加自定义社会资源，如医院、车站、超市、ATM等；可将某个社会资源点位与周边设备圈选关联绑定，选取某 个点位可同时打开该点关联视频； 支持矢量图点位聚合功能，当某一区域点位过多时会聚合成一个标注并显示内部聚合点位数量； 支持视频巡更功能，划线确定路线之后，选中路线附近的视频通道组成视频巡更预案，打开预案之后按路线的先后顺序打开视频通道实时预览； 支持真三维地图接入，支持键盘及鼠标方式进行地图场景漫游控制，三维地图上进行视频预览、回放操作； 支持即时模式视频上墙、预案上墙、回放上墙、报警联动上墙； 支持服务/设备异常恢复后视频可继续上墙； 支持上墙回显，上墙分割窗口显示视频通道的当前画面，仅显示一帧画面； 支持鱼球联动，点击鱼眼画面中的位置，能联动球机自动旋转至该区域并聚焦； 支持接收并统计人脸检测服务器上传的分析结果（需人脸检测服务器支持），抓拍人脸照片支持图形化展示，支持人员布控， 识别到特定人脸可触发报警，显示数据库内相关人员信息； 支持接收紧急求助设备终端上报的设备巡检信号，并生成相应巡检记录； 支持接收紧急求助设备终端上报的巡更刷卡信号，前端设备抓拍图片，配合人脸比对服务器实现人脸识别；并自动记录巡更记录包括：时间、地点、人员（刷卡信息）等； 支持远程控制紧急求助设备终端舱门开锁的操作； 支持紧急求助设备终端的设备离线报警； 支持卡片关联人员身份和照片信息，刷卡时展示关联身份和照片信息，同时实时联动摄像机，可以查询相关记录和联动录像； 支持在客户端电子地图上搜索并标识出报警点，可打开附近路口图像视频； 支持在客户端根据案发时间、地点、报案人信息查询案件信息，案件类型以报表形式显示； 支持根据车牌号查询车辆经过的卡口点位，可在电子地图上绘制车辆轨迹，并显示车辆经过每个卡口的时间和先后顺序； 支持车辆布控设置，如接收到已布控车辆有违停、超速等事件则触发报警联动录像、邮件、短信、视频弹出、上墙；超速事件 可联动LED屏显示超速车牌、车速信息； 支持手动录入厨房操作人员信息，导入个人照片文件，录入个人信息，工作职责、工种类别等数据；支持手动录入员工健康状况数据，录入员工体温数据； 支持巡检记录查询，按巡检人、操作员、时间、所属部门等条件进行查询 支持手动录入资质证书的文字信息及图片文件上传，支持资质证书和健康证明的图片上传； 支持手动录入食品来源信息，支持按购进时间、产品名称、供货单位、所属厨房等条件查询； 支持雷达测速，可下发车牌信息，车牌上传、查询、统计等功能 支持公告信息的增删改管理，支持设定公告信息的接收人、到期时间；支持按标题和内容查询公告信息； 支持公告信息超期自动销毁功能； 支持WEB端导入公告信息的附件文件，并可查看公告信息的接收状态，接收人可在客户端上下载公告信息的附件文件； 支持手动上传自定义课表模板excel文件，支持设置主码流、辅码流、三码流等三种不同码流类型的课表录像； 支持课表录像回放，支持按关键字等课表信息模糊查询课表录像； 支持宿舍信息管理，支持添加宿舍楼、楼层、寝室以及学生信息，支持根据关键字、院系、专业等条件查询学生信息； 支持学生刷卡信息统计，可以根据时间段、姓名、学号、专业等条件查询学生刷卡信息； 支持刷卡时联动摄像机抓图 | 台 | 1 |

2、交货期：收到成交通知后10日内完成供货、安装调试。

3、交货地点：山东体育学院（济南市世纪大道10600号）

4、付款方式：供货安装完成并经采购人验收合格后一次性付款。

5、成交供应商承诺完成现有监控的整合调测工作，并在设备生命周期内提供不少于一年一次的免费上门巡检服务。

附件一

# 法定代表人授权委托书

山东体育学院：

（供应商名称）法定代表人         授权我单位             （姓名）为我单位授权代理人，全权办理此次                  询价项目（项目编号：             ）的一切事宜。代理人在该项目活动中所签署的一切文件，我（单位）均予承认。

代理人无转委托权。

特此授权。

（附授权代理人身份证明复印件）

授权单位（公章）：

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

年  月   日

附件二

# 报价一览表

项目编号：                       项目名称：

供应商名称(公章)：               法定代表人或授权代理人签字：

单位：元(人民币)

| 报价 | 交付 时间 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小写：(人民币) 大写：(人民币) |  |  |  |

注：1、交付时间为收到成交通知之日起多少日。

2、此表可根据需要格式扩展。

年   月   日

附件三

# 分项报价表

项目编号：                        项目名称：

供应商名称(公章)：                法定代表人或授权代理人签字：

单位：元(人民币)

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型 号 （详细配置） | 制造商 （产地） | 单 价 | 数量 | 总 价 | 交货时间 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 | 小写： |  |
|  | 大写： |  |

年    月    日

注：此表可扩展